Открытое акционерное общество

«МонтажИнжиниринг»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края»

МИ-129.14-ПП.2

Том 2

Материалы по обоснованию

Заказчик: ООО «Спутник»

Генеральный директор                                   		Аверин А. М.

Главный инженер проекта                               		Бурмистров А.А.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Состав проекта

| № тома | Щифр | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МИ-129.14-ПП.1 | Проект планировки территории линейного объекта Утверждаемая часть |  |
| 2 | МИ-129.14-ПП.2 | Проект планировки территории линейного объекта Материалы по обоснованию |  |
| 3 | МИ-129.14-ПМ | Проект межевания территории линейного объекта |  |

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный инженер проекта | Бурмистров А.А. |  |

Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта: «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые и графические приложения).

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 1 |
| 2 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:2000 | 1 |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 | 1 |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети и движения автотранспорта | 1:2000 | 1 |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | 1 |
| 6 | Схема инженерных сетей | 1:2000 | 1 |

В рамках проекта планировки территории объекта: «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» разработан Проект межевания территории.

Оглавление

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ	5

1 Общие положения	5

1.1 Введение	5

1.2 Цель разработки проекта	5

1.3 Основные  задачи разработки проекта планировки	6

1.4 Существующее положение	6

1.5 Характеристика района строительства	7

2 Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению	11

2.2 Функциональное зонирование	12

2.3 Объекты социально-культурного назначения	14

2.4 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты	15

2.5 Инженерная инфраструктура	15

2.6 Благоустройство и озеленение	17

2.7 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	18

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды………………………………………………….19

2. 9 Выводы	19

2.10 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	20

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Общие положения

## Введение

Настоящий проект планировки и межевания территории линейного объекта: "Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края" разработан ОАО «МонтажИнжиниринг» на основании Технического задания на выполнение проекта планировки.

Проектная документация по объекту: Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» была выполнен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 20.07.2012 г) от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки Лабинского городского поселении Краснодарского края;

- Задания на проектирование объекта: «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от                 ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края";

- Технических условий.

Картографический материал выполнен в географической системе координат местности МСК 23.

## Цель разработки проекта

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

При подготовке документации по планировке территории осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.

Целью разработки проекта планировки территории линейного объекта «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» согласно задания на проектирование является:

1. Обеспечение устойчивого развития территории поселений в Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края;

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

3. Установление границ земельных участков, в пределах которой предусмотрено размещение автомобильных дорог в соответствии с транспортной инфраструктурой, установленной Генеральным планом Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края.

## Основные  задачи разработки проекта планировки

Основными задачами настоящего проекта планировки является обоснование, выделение и установление границ земельных участков, в пределах которой предусмотрено размещение автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой установленной Генеральным планом Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края.

## Существующее положение

Участок проектирования расположен в пределах жилой застройки г. Лабинск Лабинского района Краснодарского края, проходит по ул. Шоссейной, ул. Элеваторной, ул. Кордонной, ул. Егорова, ул. Учебной.

На момент разработки проектной документации участок проектирования представляет собой улицы местного значения в жилом районе с малой интенсивностью движения. Проезд автотранспорта осуществляется по дорогам с различным видом дорожного покрытия:

- по ул. Шоссейной – асфальтобетонное;

- по ул. Кордонной – асфальтобетонное и гравийное;

- по ул. Егорова – гравийное и грунтовое;

- по ул. Учебной – гравийное.

Улица Шоссейная имеет асфальтобетонное покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдаются ямочность, не выдержаны поперечный и продольный уклоны, не обеспечен водоотвод, подъезды к жилой застройке, не устроены или находятся в неудовлетворительном состоянии. На всем протяжении проектируемого участка отсутствует тротуар.

Улица Кордонная на всем протяжении имеет гравийное покрытие шириной 4,7-6,2 м. Состояние покрытия неудовлетворительное. Ровность покрытия в плане и в профиле не соответствует нормативной.

Улица Егорова на части участков не имеет твердого покрытия. На остальном протяжении улица имеет гравийное покрытие шириной 3,5 - 5,8 м. Состояние покрытия неудовлетворительное. Ровность покрытия в плане и в профиле не соответствует нормативной.

Улица Учебная на всем протяжении имеет гравийное покрытие шириной 3,5-5,8 м. Состояние покрытия неудовлетворительное. Ровность покрытия в плане и в профиле не соответствует нормативной.

Фактическое состояние улиц затрудняет движение автотранспорта и делает абсолютно невозможным движение пешеходов.

На проектируемом участке располагаются инженерные сети, требующие переустройства и вынос линейных сооружений электрических сетей и сетей связи, устройство воздушной линии наружного освещения.

Рельеф равнинный, спланирован насыпными грунтами при инженерном освоении и строительстве дорог.  Ландшафт – техногенный. Техногенные формы рельефа представлены полотном автодорог и трассами подземных и надземных коммуникаций.

Ситуационный план расположения объекта представлен на рисунке 1.

## Характеристика района строительства

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 район строительства относится к подрайону III-Б.

Период, в который отмечается промерзание почвы - декабрь-март. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (под оголенной поверхностью), определённая согласно рекомендациям СНиП 2.02.01-83, принята по МС Армавир (согласно новой сумме отрицательных среднемесячных температур), и составляет:

- для глин и суглинков - 60 см.

## Рисунок 1 – Ситуационный план.

Среднегодовое количество осадков 634 мм. В тёплый период, с апреля по октябрь, выпадает 59 % от годового количества осадков. В холодный период года, с ноября по март – 41 %. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 участка проектирования относится:

- снеговой район – II (карта 2, СНКК 20-303-2002);

- ветровой район  по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период-5 (карта 2 СНиП 2.01.07-85);

- ветровой район по давлению ветра – II (карта 1 СНКК 20-303-2002);

- по толщине стенки гололёда – III (карта 4 СНиП 2.01.07-85);

- по среднемесячной температуре воздуха, в январе – район 0 ºС  (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха, в июле – район +25 ºС (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе – район 10 ºС (карта 7).

По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия ветровая и снеговая нагрузки) принимаются:

-ветровой район – II, расчетные значения ветрового давления - 35 кПа;

-снеговой район – II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 110 кПа.

Исследуемая территория относится к освоенным районам с высокой плотностью населения, хорошо изученным в инженерно-геологическом и гидрогеологическом отношении.

Рельеф равнинный, спланирован насыпными грунтами при инженерном освоении и строительстве дорог.  Ландшафт – техногенный. Техногенные формы рельефа представлены полотном автодорог и трассами подземных и надземных коммуникаций.

В геологическом строении участка проектируемого строительства, до разведанной глубины 3,0 м принимают участие техногенные (tQIV) и современные аллювиальные (aQIII-IV) отложения.

Техногенные отложения (tQIV) распространены повсеместно, залегают с поверхности, представлены насыпными грунтами. Отложения представляют собой грунты дорожной одежды автодороги и обочин.

Существующая дорожная одежда:

- по ул. Шоссейной – асфальтобетон – 7 см; ГПС – 23 см;

- по ул. Кордонной –ГПС – 23 см;

- по ул. Егорова – ГПС – 16 см;

- по ул. Учебной – ГПС – 24 см.

Ниже залегает суглинок твердый с примесью гравия и гальки до 20%. Грунт уплотнен.

Мощность насыпных грунтов изменяется в пределах 0,4-0,7 м.

Аллювиальные отложения (aQIII-IV).

Суглинок темно-бурого цвета, тяжелый, полутвердый. Залегает повсеместно под насыпным грунтом, в интервале от 0,4-0,7 м, до 3,0 м, вскрытая толщина слоя изменяется в пределах 2,3-2,6 м.

В геоморфологическом отношении территория относится к провинции Большого Кавказа, к области наклонных аллювиальных террасированных равнин.

Непосредственно участок работ располагается в пределах II надпойменной правобережной террасы р. Лабы.

Прогнозный уровень подземных вод, в период половодья на р. Лаба следует ожидать на отметке – 281,70 м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет гидравлической связи с рекой и инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод происходит в соответствии с общим направлением грунтового потока в сторону реки.

К неблагоприятным геологическим и инженерно-геологическим процессам, оказывающим существенное влияние на выбор проектных решений, на исследуемой территории следует отнести сейсмичность.

Сейсмичность, согласно СНиП II-7-81* и СП 14.13330.2011 таблица 1, фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 г. Лабинск для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – по карте А (10%) составляет 7 баллов, В (5%) – 8 баллов, С (1%) – 8 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II, согласно таблице 2 СНиП II-7-81*, итоговая сейсмичность площадки по карте А (10%) составляет – 7 баллов, с учетом грунтовых условий.

По совокупности природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов участок работ относится к II категории сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97, часть I, приложение Б.

# Обоснование положений по размещению линейного объекта

## Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Участок планируемой территории находится в пределах жилой застройки г. Лабинск, проходит по улицам Шоссейная, Кордонная, Учебная и Егорова с высокой плотностью населения и с неудовлетворительным состоянием покрытия.

Работы по реконструкции и ремонту участков автомобильных дорог обусловлены необходимостью обеспечения надежного и безопасного транспортного и пешеходного движения.

Существующее состояние линейного объекта требует комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасность движения водителей и удобство движения пешеходов.

В соответствии с техническим заданием на проектирование реконструируемые улицы в г. Лабинске отнесены к категории «Улица местного значения в жилой застройке».

На реконструируемых участках автомобильных дорог по улицам Шоссейная, Кордонная, Учебная и Егорова в отношении инженерной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство дорог, соответствующих нормативным техническим параметрам,

- устройства тротуаров для безопасности и удобства движения пешеходов,

- инженерное обустройство территории,

- вертикальная планировка территории, обеспечивающий отведение атмосферных вод с твердых покрытий в проектируемую канаву,

- сбор, отвод поверхностных вод, устройство ливневой канализации,

- переустройство (воздушные линии электропередач ВЛ-10/0.4кВ) и вынос (связь, надземных газопроводов низкого давления) инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону производства строительных работ, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий, выданных эксплуатирующими организациями и владельцами объектов инженерной инфраструктуры.

- строительство водопропускных труб для нормального функционирования автомобильных дорог,

- устройство наружного освещения автомобильных дорог,

- перенос газопроводов низкого давления,

- установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,

- благоустройство и озеленение территории.

Таблица 1. Переустройство и строительство объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Объекты инженерной инфраструктуры | Мероприятия | Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация поверхностного стока |
| 1.1 | Сеть дождевой канализации | Строительство | 2,506 км |
| 1.2 | Водопропускная труба 530х6.0 мм | Строительство | 10 м |
| Электроснабжение |
| 2.1 | Сеть наружного освещения напряжением 0,4 кВ | Строительство (суммарная протяжённость по трассам) | 1,33 км |
| 2.2 | Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ | Реконструкция и строительство (суммарная протяжённость участков трасс) | 0,52 км |
| 2.3 | Воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 10 | Реконструкция и строительство (суммарная протяжённость участков трасс) | 0,46 км |
| 3 | Перенос газопроводов низкого давления | Демонтаж, перенос и строительства (суммарная протяжённость участков трасс) | 178,4 м |
| 4 | Вынос наружных сетей связи | Демонтаж, перенос и строительство (суммарная протяжённость участков трасс) | 1249 м |

## Функциональное зонирование

При размещении линейного объекта были приняты следующие нормативные технические показатели в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для категории «Улица местного значения в жилой застройке», которые представлены в таблице 2.

Таблица 2. Нормативно-технические показатели по объекту

| № п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 2 | Категория сложности проектирования |  | 2 |
| 3 | Сейсмичность | баллы | 7 |
| 4 | Категория автомобильной дороги |  | Улица местного значения в жилой застройке |
| 7 | Расчетная скорость движения | км/ч | 40 |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| 9 | Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| 10 | Ширина обочины | м | 1,0 |
| 11 | Ширина тротуара | м | 1,5 |
| 12 | Дорожная одежда |  | усовершенствованный облегченный, асфальтобетон |

Главным планировочным элементом проекта планировки линейного объекта является полоса отвода линейного объекта: автомобильной дороги. Полоса отвода линейного объекта расположена на землях, находящиеся в ведении муниципального образования "Город Лабинск».

Для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от                  ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» изымаются земельные участки из земель поселений с переводом в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения и из земель промышленности, транспорта и иного специального назначения без перевода с изменением целевого назначения. Основные виды разрешённого использования испрашиваемого земельного участка - для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов.

Для достижения целей и задач проекта планировки территории формируются земельные участки для размещения полосы отвода планируемого линейного объекта, сведения о которых представлены в таблице 3.

Таблица 3. Перечень формируемых земельных участков

| Земельный участок | Площадь, кв.м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- |
| Участок 1 (ул. Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная) | 3 384,0 | 337,35 |
| Участок 2 (ул. Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова) | 7 565,8 | 966,73 |
| Участок 3 (ул. Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная) | 7 558,0 | 931,47 |
| Участок 4 (ул. Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная) | 8 193,6 | 1060,62 |
| Общая площадь земельных участков, попадающих в полосу отвода: | 26701,4 |  |

На планируемой территории предусмотрена вертикальная планировка территории, обеспечивающая отведение атмосферных вод при помощи продольных и поперечных уклонов с проезжей части в кювет или в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории проектом планировки представлена в графической части.

На планируемой территории предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасность движения водителей и удобство движения пешеходов. На планируемых участках автодороги предусмотрена установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения». Для безопасности и удобства движения пешеходов устраиваются тротуары шириной 1,5 м. Схема организации улично-дорожной сети и движения автотранспорта представлена в графической части.

## Объекты социально-культурного назначения

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не предусмотрено.

## Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, территории традиционного природопользования, родовые угодья на рассматриваемой территории отсутствуют.

По данным, предоставленным Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Краснодарского края в пределах испрашиваемых земельных участков, объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Краснодарского края на проектируемой территории не зарегистрировано.

На проектируемой территории зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры:

- Наличие существующих дорог,

- Существующие линии электропередач,

- Существующая газопроводы,

- Существующие сети связи.

## Инженерная инфраструктура

Проектом предусмотрено строительство новых и реконструкция старых инженерных коммуникаций:

- строительство дождевой канализации;

- реконструкция электроснабжения;

- наружное электроосвещение;

- реконструкция сетей связи;

-переустройство газопровода.

Проектируемая ливневая канализация представлена водостоками из полиэтиленовых труб для обеспечения незаиляющих скоростей при минимальных уклонах.

Протяженность ливневой канализации составляет:

- по ул. Кордонной (трасса №2) – 560 м;

- по ул. Егорова (трасса №3) – 920 м;

- по ул. Учебной (трасса №4) – 1026 м.

Проектом предусмотрено переустройство воздушных линий электропередач                                 ВЛ-10/0.4кВ в зоне производства работ по строительству автомобильных дорог.

Планируемые объемы работ составляют:

1. Строительная длина ВЛЗ-10 кВ - 0.46 км.

2. Строительная длина ВЛИ-0.4 кВ - 0.52 км.

3. Количество устанавливаемых опор 10кВ – 10 шт.

4. Количество устанавливаемых опор 0.4кВ – 8 шт.

По степени надежности электроснабжения потребители относятся к - III категории.

Устройство воздушной линии наружного освещения предусмотрено на следующих участках дорог: ул. Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная и ул. Учебная от ул. Кордонная до ул. Пограничная в г. Лабинске Краснодарского края в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, действующих нормативных документов и материалов по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий.

Для освещения ул. Шоссейной и ул. Учебной настоящей документацией предусмотрены консольные светильники марки ЖКУ-30-150 мощностью 150Вт. Светильники крепятся с помощью кронштейнов КС к существующим и проектируемым опорам ВЛИ-0.4кВ.

Проект выноса наружных сетей связи выполнен из зоны строительства автомобильной дороги по улице Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улице Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улице Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улице Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г.Лабинске Краснодарского края.

Проектам планировки предусмотрен перенос надземных переходов газопроводов низкого давления через автомобильную дорогу в зоне ремонта под землю.

Перенос надземных газопроводов низкого давления через автодорогу, осуществляется в местах:

- Ду 100 по ул. Кардонной в районе ж.д. №1 и №2;

- Ду 100 по ул. Егорова между ул. Кардонной и ул. Коммерческой;

- Ду 150 на перекрестке ул. Егорова/ул. Кавалерийской в районе ж.д. №42/1;

- Ду 100 по ул. Егорова между ул. Кавалерийской и ул. Черноморской;

- Ду 100 по ул. Егорова между ул. Пограничной и ул. Казачьей;

- Ду 150 по ул. Егорова между ул. Казачьей и ул. Изыскательской;

- Ду 100 по ул. Егорова между ул. Изыскательской и ул. Славянской;

- Ду 100 по ул. Егорова между ул. Славянской и ул. Виноградной.

Трассировка проектируемого подземного газопровода решена с учетом положения существующих коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями                                      СП 42.13330.2011.

## Благоустройство и озеленение

Благоустройство территории автомобильной дороги строительства автомобильной дороги по улице Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улице Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улице Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улице Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края включает в себя организацию проезжей части дороги, тротуаров, обочин, ограждений.

Проезды запроектированы шириной 6,0 м. Для безопасности и удобства движения пешеходов устраиваются тротуары шириной 1,5 м. В пределах жилой застройки, вдоль кромки проезжей части, предусмотрена установка бортового камня БР 100.30.18. На опасных участках предусмотрено устройство ограждения.

Для удобства передвижения малоподвижных групп населения на тротуарах у пешеходных переходов устраиваются пандусы

На реконструируемых участках дорог имеются съезды в улицы и в прилегающую территорию, и въезды во дворы. Радиусы кривых при сопряжении примыканий с ремонтируемой улицей приняты согласно требованиям СП 42.13330.2011.

Проектом предусмотрено устройство:

На участке трассы №1:

– 1 съезд на территорию предприятия

– 9 въездов во дворы.

На участке трассы №2:

– 1 съезд на территорию предприятия

– 1 съезд в улицу

– 24 въезда во дворы.

На участке трассы №3:

– 1 съезд на территорию предприятия

– 17 съездов в улицу

– 8 въездов во дворы.

На участке трассы №4:

– 5 съездов в улицу

– 1 съезд в поле

– 14 въездов во дворы.

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасность движения водителей и удобство движения пешеходов в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные»;

Организация движения и мероприятия по обеспечению безопасности движения при производстве строительных работ разработаны согласно ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест дорожных работ» и приведены в графической части.

## Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемый объект не категорирован по ГО.

В связи с этим особые требования и ограничения СНиП 2.01.51-90 и СНиП II–11-77* относительно категорированных объектов при разработке проекта не учитывались.

Проектируемый объект не попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения от категорированного объектов.

Учитывая отсутствие водохранилищ, оборудованных сдерживающими напор воды гидросооружениями, при разрушении которых возможен порыв воды, а также топографические условия местности, проектируемый объект не попадают в зону катастрофического затопления.

В связи с тем, что объект не является категорированным по гражданской обороне, специальные требования к огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, на проектируемые сооружения не распространяются.

Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время. Персонал подлежит эвакуации на территорию, расположенную вне зон возможных разрушений, возможного опасного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, вероятного катастрофического затопления и подготовленную для размещения эвакуируемых.

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел проектной документации по охране окружающей среды выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями.

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- рекомендаций по учету требований охраны окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, М. 1995 г.;

- положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, Приказ ГК РФ по охране окружающей среды №372 от 16.05.2000 г.;

- руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства ОДМ, Москва 2001 г.;

- задания на проектирование.

Проектной документацией предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды как в период производства строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации автомобильной дороги после завершения капитального ремонта, а именно:

- по сохранению и рациональному использованию земельного фонда;

- по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхностных и подземных вод, водотоков и атмосферного воздуха;

- по предотвращению водной и ветровой эрозии почвы;

- по охране животного и растительного мира.

Материалы по ООС приведены в разделе 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».

## Выводы

Реализация проектных предложений позволит выделить и сформировать земельные участи для «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края».

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единицы изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 2 | Категория сложности проектирования |  | 2 |
| 3 | Сейсмичность | баллы | 7 |
| 4 | Категория автомобильной дороги |  | Улица местного значения в жилой застройке |
| 5 | Площадь твердых покрытий |  |  |
| 5.1 | Ул. Шоссейная (трасса №1) | м² | 3384 |
| 5.2 | Ул. Кордонная (трасса №2) | м² | 7565,8 |
| 5.3 | Ул. Егорова (трасса №3) | м² | 7558 |
| 5.4 | Ул. Учебная (трасса №4) | м² | 8193,6 |
| 6 | Длина участка, общая |  | 3296,17 |
| 6.1 | Ул. Шоссейная (трасса №1) | м | 337,35 |
| 6.2 | Ул. Кордонная (трасса №2) | м | 966,73 |
| 6.3 | Ул. Егорова (трасса №3) | м | 931,47 |
| 6.4 | Ул. Учебная (трасса №4) | м | 1060,62 |
| 7 | Расчетная скорость движения | км/ч | 40 |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| 9 | Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| 10 | Ширина обочины | м | 1,0 |
| 11 | Ширина тротуара | м | 1,5 |
| 12 | Дорожная одежда |  | усовершенствованный облегченный, асфальтобетон |
| 13 | Пересечения/примыкания |  |  |
| 13.1 | Ул. Шоссейная (трасса №1) | шт. | -/2 |
| 13.2 | Ул. Кордонная (трасса №2) | шт. | -/2 |
| 13.3 | Ул. Егорова (трасса №3) | шт. | 8/1 |
| 13.4 | Ул. Учебная (трасса №4) | шт. | -/6 |
| 14 | Переустройство электрических сетей |  |  |
| 14.1 | ВЛ 0,4 кВ | км | 0,52 |
| 14.2 | ВЛ 10 кВ | км | 0,46 |
| 15 | Воздушная линия наружного освещения | км | 1,33 |
| 16 | Реконструкция сетей связи | км | 1,25 |
| 17 | Устройство ливневой канализации | км | 2,506 |
| 18 | Водопропускные трубы | шт. | 1 |