Открытое акционерное общество

«МонтажИнжиниринг»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края»

МИ-129.14-ПП.1

Том 1

Утверждаемая часть

Заказчик: ООО «Спутник»

Генеральный директор                                   		Аверин А. М.

Главный инженер проекта                               		Бурмистров А.А.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Состав проекта

| № тома | Щифр | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МИ-129.14-ПП.1 | Проект планировки территории линейного объекта Утверждаемая часть |  |
| 2 | МИ-129.14-ПП.2 | Проект планировки территории линейного объекта Материалы по обоснованию |  |
| 3 | МИ-129.14-ПМ | Проект межевания территории линейного объекта |  |

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный инженер проекта | Бурмистров А.А. |  |

Утверждаемая часть проекта планировки территории линейного объекта: «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые и графические приложения).

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной чертеж проекта планировки территории | 1:2000 | 1 |

В рамках проекта планировки территории объекта: «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» разработан Проект межевания территории.

Оглавление

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения…………………………………………………………………………………..5

2. Сведения о размещении объектов	6

3  Функционально-планировочная организация территории	7

4.  Характеристики развития транспортной инфраструктуры	9

5.  Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры	11

6.  Мероприятия по охране окружающей среды	12

7. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.………………………...13

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

## Общие положения

Настоящий проект планировки и межевания территории линейного объекта: "Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края" разработан ОАО «МонтажИнжиниринг» на основании Технического задания на выполнение проекта планировки.

Целью разработки проекта планировки территории линейного объекта «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» согласно задания на проектирование является:

1. Обеспечение устойчивого развития территории поселений в Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края;

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

3. Установление границ земельных участков, в пределах которой предусмотрено размещение автомобильных дорог в соответствии с транспортной инфраструктурой, установленной Генеральным планом Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края.

Проектные решения проекта планировки территории линейного объекта позволят выделить и сформировать земельные участки для реализации объекта «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от                   ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края».

- Сведения о размещении объектов

Участок планируемой территории находится в пределах жилой застройки г. Лабинск, проходит по улицам Шоссейная, Кордонная, Учебная и Егорова с высокой плотностью населения и с неудовлетворительным состоянием покрытия.

Работы по ремонту участков автомобильных дорог обусловлены необходимостью обеспечения надежного и безопасного транспортного и пешеходного движения.

Общая протяженность участка реконструкции составляет 3296,17 м.

Общая площадь участка реконструкции составляет 26701,4 м2.

На реконструируемых участках автомобильных дорог по улицам Шоссейная, Кордонная, Учебная и Егорова в отношении транспортной и инженерной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство дорог, соответствующих нормативным техническим параметрам,

- устройства тротуаров для безопасности и удобства движения пешеходов,

- инженерное обустройство территории,

- вертикальная планировка территории, обеспечивающий отведение атмосферных вод с твердых покрытий в проектируемую канаву,

- сбор, отвод поверхностных вод, устройство ливневой канализации,

- переустройство (воздушные линии электропередач ВЛ-10/0.4кВ) и вынос (связь, надземных газопроводов низкого давления) инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону производства строительных работ, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий, выданных эксплуатирующими организациями и владельцами объектов инженерной инфраструктуры.

- строительство водопропускных труб для нормального функционирования автомобильных дорог,

- устройство наружного освещения автомобильных дорог,

- перенос газопроводов низкого давления,

- установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,

- благоустройство и озеленение территории.

## Функционально-планировочная организация территории

Участок планировки территории линейного объекта – автомобильная дорога расположен в пределах жилой застройки г. Лабинск Лабинского района Краснодарского края, проходит по ул. Шоссейной, ул. Элеваторной, ул. Кордонной, ул. Егорова, ул. Учебной.

Территории, прилегающие к территории планируемого размещения автомобильной дороги «улица Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улица Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улица Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улица Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края», включают в себя территории сложившейся жилой, общественной и коммунальной застройки городского поселения г. Лабинск.

Для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт улицы Шоссейная от                  ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улицы Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» изымаются земельные участки из земель поселений с переводом в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения и из земель промышленности, транспорта и иного специального назначения без перевода с изменением целевого назначения. Основные виды разрешённого использования испрашиваемого земельного участка - для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов.

Для размещения полосы отвода планируемого линейного объекта формируются земельные участки, сведения о которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень формируемых земельных участков

| Земельный участок | Площадь, кв.м | Длина участка трассы, м |
| --- | --- | --- |
| Участок 1 (ул. Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная) | 3 384,0 | 337,35 |
| Участок 2 (ул. Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова) | 7 565,8 | 966,73 |
| Участок 3 (ул. Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная) | 7 558,0 | 931,47 |
| Участок 4 (ул. Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная) | 8 193,6 | 1060,62 |
| Общая площадь земельных участков, попадающих в полосу отвода: | 26701,4 |  |

На планируемой территории предусмотрена вертикальная планировка территории, обеспечивающая отведение атмосферных вод при помощи продольных и поперечных уклонов с проезжей части в кювет или в ливневую канализацию.

## Характеристики развития транспортной инфраструктуры

В соответствии с техническим заданием на проектирование реконструируемые улицы в г. Лабинске отнесены к категории «Улица местного значения в жилой застройке». Технические показатели объекта приведены в таблице № 2.

Таблица 2. Технические показатели по объекту

| № п/п | Наименование показателей | Ед-цы изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 2 | Категория сложности проектирования |  | 2 |
| 3 | Сейсмичность | баллы | 7 |
| 4 | Категория автомобильной дороги |  | Улица местного значения в жилой застройке |
| 7 | Расчетная скорость движения | км/ч | 40 |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| 9 | Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| 10 | Ширина обочины | м | 1,0 |
| 11 | Ширина тротуара | м | 1,5 |
| 12 | Дорожная одежда |  | усовершенствованный облегченный, асфальтобетон |

Благоустройство территории автомобильной дороги строительства автомобильной дороги по улице Шоссейная от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улице Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова, улице Егорова от ул. Кордонная до ул. Виноградная, улице Учебная от ул. Виноградная до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края включает в себя организацию проезжей части дороги, тротуаров, обочин, ограждений.

Проезды запроектированы шириной 6,0 м. Для безопасности и удобства движения пешеходов устраиваются тротуары шириной 1,5 м. В пределах жилой застройки, вдоль кромки проезжей части, предусмотрена установка бортового камня БР 100.30.18. На опасных участках предусмотрено устройство ограждения.

Для удобства передвижения малоподвижных групп населения на тротуарах у пешеходных переходов устраиваются пандусы

На реконструируемых участках дорог имеются съезды в улицы и в прилегающую территорию, и въезды во дворы. Радиусы кривых при сопряжении примыканий с ремонтируемой улицей приняты согласно требованиям СП 42.13330.2011.

На планируемой территории предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасность движения водителей и удобство движения пешеходов. На планируемых участках автодороги предусмотрена установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения».

Организация движения и мероприятия по обеспечению безопасности движения при производстве строительных работ разработаны согласно ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест дорожных работ» и приведены в графической части.

## Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры

На ремонтируемых участках автомобильных дорог по улицам Шоссейная, Кордонная, Учебная и Егорова в отношении инженерной инфраструктуры предусмотрены строительство и переустройство следующих инженерных коммуникаций, указанные в таблице 3.

Таблица 3. Переустройство и строительство объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Объекты инженерной инфраструктуры | Мероприятия | Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация поверхностного стока |
| 1.1 | Сеть дождевой канализации | Строительство | 2,506 км |
| 1.2 | Водопропускная труба 530х6.0 мм | Строительство | 10 м |
| Электроснабжение |
| 2.1 | Сеть наружного освещения напряжением 0,4 кВ | Строительство (суммарная протяжённость по трассам) | 1,33 км |
| 2.2 | Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ | Реконструкция и строительство (суммарная протяжённость участков трасс) | 0,52 км |
| 2.3 | Воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 10 | Реконструкция и строительство (суммарная протяжённость участков трасс) | 0,46 км |
| 3 | Перенос газопроводов низкого давления | Демонтаж, перенос и строительства (суммарная протяжённость участков трасс) | 178,4 м |
| 4 | Вынос наружных сетей связи | Демонтаж, перенос и строительство (суммарная протяжённость участков трасс) | 1249 м |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом планироки терриории линейного объекта – автомобильная дорога предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды как в период производства строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации автомобильной дороги после завершения капитального ремонта, а именно:

- по сохранению и рациональному использованию земельного фонда;

- по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхностных и подземных вод, водотоков и атмосферного воздуха;

- по предотвращению водной и ветровой эрозии почвы;

- по охране животного и растительного мира.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единицы изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 2 | Категория сложности проектирования |  | 2 |
| 3 | Сейсмичность | баллы | 7 |
| 4 | Категория автомобильной дороги |  | Улица местного значения в жилой застройке |
| 5 | Площадь твердых покрытий |  |  |
| 5.1 | Ул. Шоссейная (трасса №1) | м² | 3384 |
| 5.2 | Ул. Кордонная (трасса №2) | м² | 7565,8 |
| 5.3 | Ул. Егорова (трасса №3) | м² | 7558 |
| 5.4 | Ул. Учебная (трасса №4) | м² | 8193,6 |
| 6 | Длина участка, общая |  | 3296,17 |
| 6.1 | Ул. Шоссейная (трасса №1) | м | 337,35 |
| 6.2 | Ул. Кордонная (трасса №2) | м | 966,73 |
| 6.3 | Ул. Егорова (трасса №3) | м | 931,47 |
| 6.4 | Ул. Учебная (трасса №4) | м | 1060,62 |
| 7 | Расчетная скорость движения | км/ч | 40 |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| 9 | Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| 10 | Ширина обочины | м | 1,0 |
| 11 | Ширина тротуара | м | 1,5 |
| 12 | Дорожная одежда |  | усовершенствованный облегченный, асфальтобетон |
| 13 | Пересечения/примыкания |  |  |
| 13.1 | Ул. Шоссейная (трасса №1) | шт. | -/2 |
| 13.2 | Ул. Кордонная (трасса №2) | шт. | -/2 |
| 13.3 | Ул. Егорова (трасса №3) | шт. | 8/1 |
| 13.4 | Ул. Учебная (трасса №4) | шт. | -/6 |
| 14 | Переустройство электрических сетей |  |  |
| 14.1 | ВЛ 0,4 кВ | км | 0,52 |
| 14.2 | ВЛ 10 кВ | км | 0,46 |
| 15 | Воздушная линия наружного освещения | км | 1,33 |
| 16 | Реконструкция сетей связи | км | 1,25 |
| 17 | Устройство ливневой канализации | км | 2,506 |
| 18 | Водопропускные трубы | шт. | 1 |
| 19 | Переустройство газопровода низкого давления | м | 178,4 |